## Slide 1: Atelier technique RESOMAR. Essais intercomparatifs d’instruments de mesures HF dans le cadre des réseaux SOMLIT et HOSEA
Evaluation des performances
lors d’essais intercomparatifs in-situ

## Slide 2: Atelier technique RESOMAR. Essais intercomparatifs d’instruments de mesures HF dans le cadre des réseaux SOMLIT et HOSEA
Premiers et modestes objectifs :
Rassembler une communauté d’utilisateurs d’instruments
Confronter des pratiques différentes
Tirer le meilleur des pratiques de chacun
Homogénéiser les protocoles malgré les différences entre instruments

## Slide 3: Atelier technique RESOMAR. Essais intercomparatifs d’instruments de mesures HF dans le cadre des réseaux SOMLIT et HOSEA
Exemples :
Alliance for Coastal Technologies : Evaluation of technology performance (http://www.act-us.info/index.php)
Projet européen Jerico : Forum for coastal technologies
Intercomparaison basse fréquence : SOMLIT - 16 ans d’expérience

## Slide 4: Atelier technique RESOMAR. Essais intercomparatifs d’instruments de mesures HF dans le cadre des réseaux SOMLIT et HOSEA
Différences entre participants :
Variabilité des matériels : SEABIRD, NKE, AANDERAA …
Variabilité des milieux étudiés
Variabilité des procédures de dataprocessing, d’entretien …

## Slide 5: Atelier technique RESOMAR. Essais intercomparatifs d’instruments de mesures HF dans le cadre des réseaux SOMLIT et HOSEA
Contraintes et limites de l’exercice:
Durée du test limitée : ne permettra pas de mettre en évidence les dérives des capteurs
Milieu avec peu de variations malgré des gradients attendus du fait de la marée : utile pour l’étude des temps de réponse et la précision sur l’ensemble de la gamme

## Slide 6: Atelier technique RESOMAR. Essais intercomparatifs d’instruments de mesures HF dans le cadre des réseaux SOMLIT et HOSEA
Méthode : atelier d’essai in-situ (T-S)
Immersion de tous les instruments de manière simultanée dans
un bassin alimenté en permanence par de l’eau de mer : cf protocole fourni
Prises d’ échantillons d’eau de mer afin d’avoir une référence « laboratoire » pour la mesure de la salinité + sonde de température référence
Rédaction d’un compte-rendu présentant les variations, écarts de justesse, d’exactitude, dérive etc …

## Slide 7: Atelier technique RESOMAR. Essais intercomparatifs d’instruments de mesures HF dans le cadre des réseaux SOMLIT et HOSEA
Exemple des tests d’évaluation du réseau ACT :
tests en labo et terrain.
  Tests labo : examen de la linéarité de la réponse des capteurs, de la précision et de la justesse opérationnelles.
  3 niveaux de température et 5 niveaux de salinité dans des bains eau de mer (labo).
  Tests sur zones-ateliers
  Tests en labo Tests in-situ

## Slide 8: Atelier technique RESOMAR. Essais intercomparatifs d’instruments de mesures HF dans le cadre des réseaux SOMLIT et HOSEA
Exemple des tests d’évaluation du réseau ACT : tests en labo.
  Evaluation de la linéarité des mesures :
    mesures de salinité sur salinomètre portasal
    conductivités réf. déduites des valeurs de salinité échantillons
    température réf. : sonde calibrée RBR TR1060

## Slide 9: Atelier technique RESOMAR. Essais intercomparatifs d’instruments de mesures HF dans le cadre des réseaux SOMLIT et HOSEA
Exemple des tests d’évaluation du réseau ACT : tests en labo.
  Evaluation de la variabilité des mesures :
    Combinaison des 5 salinités vs 3 températures
    Variabilité mesurée sur 30 mesures dans chaque cas
    Comparaison de la variabilité des mesures des instruments vs l’écart type moyen réalisé sur les références

## Slide 10: Atelier technique RESOMAR. Essais intercomparatifs d’instruments de mesures HF dans le cadre des réseaux SOMLIT et HOSEA
Exemple des tests d’évaluation du réseau ACT : tests en labo.
  Evaluation de la précision relative de l’instrument:
    Combinaison des 5 salinités vs 3 températures
    Mesures des différences de offset entre les valeurs moyennes de l’instrument vs valeurs moyennes de la référence.

## Slide 11: Atelier technique RESOMAR. Essais intercomparatifs d’instruments de mesures HF dans le cadre des réseaux SOMLIT et HOSEA
Exemple des tests d’évaluation du réseau ACT : tests in situ.
Séries temporelles des mesures de 2 instruments et échantillons références correspondants
Détermination de la précision relative des capteurs durant la série temporelle
Capteur 1
Capteur 2

## Slide 12: Atelier technique RESOMAR. Essais intercomparatifs d’instruments de mesures HF dans le cadre des réseaux SOMLIT et HOSEA
Perspectives :
Mise en place d’une communauté HF structurée
Ateliers réguliers sur les autres capteurs : O2- fluo-turbidimètres…
  Améliorer nos tests en procédant à des essais en labo plus complets
    Développer les collaborations avec labos de métrologie
Répondre aux exigences de la labellisation

## Slide 13: Atelier technique RESOMAR. Essais intercomparatifs d’instruments de mesures HF dans le cadre des réseaux SOMLIT et HOSEA
Merci pour votre attention