## Slide 1: Atelier Resomar La qualification automatisée (Coriolis / CD-Oco)
Stéphane Tarot Ifremer – IMN/IDM/SISMER

## Slide 2: Data flow
Coriolis Database
Données
brutes
QC
Auto
QC
Visual
QC
Statistique
Distribution PI
(pas de QC)
Distribution GTS
(QC)
Distribution Projet
(QC)
Distribution Modèles
(QC final)

## Slide 3: Echelle des flags QC
0 No QC performed
1 Good data
2 Probably good data
3 Probably bad data
4 Bad data
5 Value changed
6 (Not used)
7 Nominal value
8 Interpolated value
9 Missing value
Le contrôle qualité associe un “flag” à la date, la position, les mesures Ne modifie pas les valeurs Par extension, on garde toujours la série d’origine. Les corrections TD sont stockées dans des paramètres “adjusted”.
Toutes les mesures sont diffusées  Utiliser les flags pour restreindre aux bonnes valeurs

## Slide 4: Principes généraux
Les tests et leurs paramètres sont décrits dans un fichier de configuration spécifique à chaque réseau
  Tous les tests ne sont pas appliqués
Ils sont appliqués successivement dans l’ordre indiqué
Chaque test ne peut que dégrader les flags qualité
  Sauf le pseudo-test 0
  La valeur du flag est indiqué en paramètre
# ==== Positionnement des flags ====
0 DATE POSITION TEMP PSAL PRES CNDC
# ==== Impossible date test ====
2 18/05/2009 4 4
# ==== Impossible location test ====
3 4
# ==== Position on land test ====
4 4
# ==== Global range test ====
6 TEMP 0 35 4
6 PSAL 20 45 4
# ==== Spike test ====
8 TEMP 0.5 4 120
8 PSAL 0.5 4
# ==== Grey list ====
15
# Climatology test (test de climatologie)
10 TEMP 3 2
10 PSAL 3 2

## Slide 5: Les tests disponibles
Les tests standards (trajectoires & séries temporelles) 0 Initialisation 2 Date impossible 3 Position impossible 4 Position sur terre 5 Vitesse impossible 6 Intervalle global 7 Intervalle régional 8 Pic 9 Gradient 10 Climatologie 11 Comparaison 13 Constance 15 Liste grise
Initialiser les flags à 1

## Slide 6: Les tests disponibles
Les tests standards (trajectoires & séries temporelles) 0 Initialisation 2 Date impossible 3 Position impossible 4 Position sur terre 5 Vitesse impossible 6 Intervalle global 7 Intervalle régional 8 Pic 9 Gradient 10 Climatologie 11 Comparaison 13 Constance 15 Liste grise
Date > date min
Date < date courante

## Slide 7: Les tests disponibles
Les tests standards (trajectoires & séries temporelles) 0 Initialisation 2 Date impossible 3 Position impossible 4 Position sur terre 5 Vitesse impossible 6 Intervalle global 7 Intervalle régional 8 Pic 9 Gradient 10 Climatologie 11 Comparaison 13 Constance 15 Liste grise
-90 ≤ latitude ≤ 90
-180 < longitude ≤ 180

## Slide 8: Les tests disponibles
Les tests standards (trajectoires & séries temporelles) 0 Initialisation 2 Date impossible 3 Position impossible 4 Position sur terre 5 Vitesse impossible 6 Intervalle global 7 Intervalle Régional 8 Pic 9 Gradient 10 Climatologie 11 Comparaison 13 Constance 15 Liste grise
Elevation < 0 (Etopo5)

## Slide 9: Les tests disponibles
Les tests standards (trajectoires & séries temporelles) 0 Initialisation 2 Date impossible 3 Position impossible 4 Position sur terre 5 Vitesse impossible 6 Intervalle global 7 Intervalle Régional 8 Pic 9 Gradient 10 Climatologie 11 Comparaison 13 Constance 15 Liste grise
Vitesse < seuil

## Slide 10: Les tests disponibles
Les tests standards (trajectoires & séries temporelles) 0 Initialisation 2 Date impossible 3 Position impossible 4 Position sur terre 5 Vitesse impossible 6 Intervalle global 7 Intervalle Régional 8 Pic 9 Gradient 10 Climatologie 11 Comparaison 13 Constance 15 Liste grise
Min < Mesure < max

## Slide 11: Les tests disponibles
Les tests standards (trajectoires & séries temporelles) 0 Initialisation 2 Date impossible 3 Position impossible 4 Position sur terre 5 Vitesse impossible 6 Intervalle global 7 Intervalle Régional 8 Pic 9 Gradient 10 Climatologie 11 Comparaison 13 Constance 15 Liste grise
Min < Mesure < max
Si la plateforme est dans une région

## Slide 12: Les tests disponibles
Les tests standards (trajectoires & séries temporelles) 0 Initialisation 2 Date impossible 3 Position impossible 4 Position sur terre 5 Vitesse impossible 6 Intervalle global 7 Intervalle Régional 8 Pic 9 Gradient 10 Climatologie 11 Comparaison 13 Constance 15 Liste grise
<seuil

## Slide 13: Les tests disponibles
Les tests standards (trajectoires & séries temporelles) 0 Initialisation 2 Date impossible 3 Position impossible 4 Position sur terre 5 Vitesse impossible 6 Intervalle global 7 Intervalle Régional 8 Pic 9 Gradient 10 Climatologie 11 Comparaison 13 Constance 15 Liste grise
<seuil

## Slide 14: Les tests disponibles
Les tests standards (trajectoires & séries temporelles) 0 Initialisation 2 Date impossible 3 Position impossible 4 Position sur terre 5 Vitesse impossible 6 Intervalle global 7 Intervalle Régional 8 Pic 9 Gradient 10 Climatologie 11 Comparaison 13 Constance 15 Liste grise
Moy ± n x ecart_type
(Levitus)

## Slide 15: Les tests disponibles
Les tests standards (trajectoires & séries temporelles) 0 Initialisation 2 Date impossible 3 Position impossible 4 Position sur terre 5 Vitesse impossible 6 Intervalle global 7 Intervalle Régional 8 Pic 9 Gradient 10 Climatologie 11 Comparaison 13 Constance 15 Liste grise
Ecart < seuil
(entre deux capteurs)

## Slide 16: Les tests disponibles
Les tests standards (trajectoires & séries temporelles) 0 Initialisation 2 Date impossible 3 Position impossible 4 Position sur terre 5 Vitesse impossible 6 Intervalle global 7 Intervalle Régional 8 Pic 9 Gradient 10 Climatologie 11 Comparaison 13 Constance 15 Liste grise
Nmesures_prec > seuil

## Slide 17: Les tests disponibles
Les tests standards (trajectoires & séries temporelles) 0 Initialisation 2 Date impossible 3 Position impossible 4 Position sur terre 5 Vitesse impossible 6 Intervalle global 7 Intervalle Régional 8 Pic 9 Gradient 10 Climatologie 11 Comparaison 13 Constance 15 Liste grise
Liste en base des capteurs défectueux

## Slide 18: Les tests disponibles
Des tests spécifiques
  Développés pour répondre à une problèmatique spécifique d’un réseau de mesure
  Ex : position à (0,0), position cotière, …

## Slide 19: Ex : Marel Molit
# ==== Positionnement des flags ====
0 DATE POSITION TEMP PSAL TUR4 MASS_DOXY FLU3 PHPH DOX1 OSAT
# ==== Global range test ====
6 TEMP 4.00 22.00 3
6 TEMP 2.00 25.00 4
6 PSAL 20.00 36.00 3
6 PSAL 15.00 38.00 4
6 TUR4 0.00 500.00 3
6 TUR4 -2.00 1000.00 4
6 MASS_DOXY 0.00 17000.00 3
6 MASS_DOXY 0.00 22000.00 4
6 FLU3 0.00 50.00 3
6 FLU3 -2.00 120.00 4
6 PHPH 7.00 10.00 3
6 PHPH 0.00 15.00 4
6 DOX1 0 10.50 3
6 DOX1 0 14.00 4
6 OSAT 0.00 150.00 3

## Slide 20: Conclusions
 Un système de contrôle qualité automatique
  Modulaire
  Paramètrable
  Extensible (développements)
 Utiliser les bonnes valeurs de paramètres (min, max, seuil, …)
  Expérience hauturière
  A appliquer au domaine côtier
  Appui des scientifiques
  Mais attention à ne pas faire de l’hyper détection
Questions ?