## Slide 1: Estuaire de la Loire Loire Atlantique – Pays de Loire
Partenaires : GIP Loire, OSU Nantes-Angers (LPG-BIAF, LETG-Geomer, Ifremer-LBCM, MMS…)
Correspondants : G. Maillet & A. Sottolichio
Classification : estuaire hypersynchrone
Macrotidal (entre 5 et 6 m), houle W – SW
Substrat sableux (190 < D50 < 320 µm)
Ql mina/moya/maxa = 200 / 850 / 1500 m3s-1
Qs ~ 106 t an-1
Bouchon vaseux 0.5 à 1.106t / 1 an
N

## Slide 2: Estuaire de la Loire Loire Atlantique – Pays de Loire
Questions scientifiques :
Quantification des flux continent/océan
Mécanismes du transfert des particules
Impact anthropique (BV Loire + installations portuaires + agglo Nantes)
Paramètres mesurés :
Conductivité (salinité)
Turbidité (concentration en MES)
Concentration en oxygène dissous
Température de l'eau en surface
Morphologie
Texture sédimentaire
MES
Contaminants (métalliques, perturbateurs thyroïdiens, radio-éléments …
Réseau SYVEL

## Slide 3
Mesure | Fréquence | Précision | Instrument | Emprise
Bathymétrie / sonar | quinquennale | cm | Sonar interféro + LIDAR | Champs de dunes entre Nantes et Préfailles
Sismique | quinquennale | dm | Chirp / mini-sparker | Fenêtres entre Nantes et Préfailles, vasières
Sédimento | quinquennale | Maille 500*500m | Benne van veen | Mauves à Préfailles
MES | mensuelle | dac | Télédétection | Estuaire moyen, panache
Contaminants (eau sédiment) | Saisonnière |  |  | Transect amont/aval vasières
Estuaire de la Loire Loire Atlantique – Pays de Loire
Mesure | Fréquence | Précision | Instrument | Emprise
Conductivité Turbidité Oxygène dissous Température | 10 mn à 60 mn | Validation manuelle | Bouée MAREL sonde SMATCH | 6 points entre l’amont Nantes et Donges
Marée | 5 mn | cm | Marégraphes | 8 points entre Nantes et Préfailles
Débit | 5 mn | 5% | Limnimètre | Montjean /Loire (117km amont St Nazaire)